## Slide 1
삼선중학교 그린스마트 미래학교 사전기획
(2025. 7.)

## Slide 2
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
1. 사업 배경 및 목적
2. 사업대상지 현황
3. 건축개요
4. 배치대안 비교
배치안 _ ALT 1 중정형
배치안 _ ALT 2 분리형
배치안 _ ALT 3 ㄷ자형
5. 기타사항
목차

## Slide 3
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
사업 배경 및 목적
과업명: 삼선중학교 그린스마트 미래학교 개축 사전기획 용역
사업의 개요
한국판 뉴딜정책의 일환으로 교육분야의 ‘그린 스마트 미래학교’ 사업 추진에 따라 40년 이상 경과된 노후 학교 건물에 대해 개축을 통한 교육여건을 개선하여 학생들의 삶의 질을 향상시키고, 다양한 교육 과정에 공간적으로 변화·대응하여 미래학교를 조성하고자 함
사업의 목적
삼선중학교는 본관동의 경우 지어진 지 62년, 후관동의 경우 60년이 경과되어 안전등급 평가에서 각각 C, B등급을 받는 등의 노후화 상황을 보이고 있음
→ 노후 건물에 대한 공간 변화 및 시설개선 요구
사업의 필요성

## Slide 4
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
사업 대상지 현황
사업 대상지 현황
(단위:㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
학교명 | 건물 | 대상여부 | 건축년도 | 경과년수 | 연면적 | 건축면적 | 구조 | 안전등급 | 비고
삼선 중학교 | 본관 | 대상 | 1960 | 62 | 3,358.47 | 868.50 | RC조 | C | 개축
 | 후관 | 대상 | 1962 | 60 | 3,837.80 | 1,335.15 | RC조 | B | 
 | 농구부생활실 | 대상 | 1974 | 48 | 42.90 | 42.90 | RC조 | 미지정 | 
 | 체육창고1동 | 대상 | 1975 | 47 | 72.00 | 72.00 | RC조 | 미지정 | 
 | 체육창고2동 | 대상 | 1985 | 37 | 36.00 | 36.00 | RC조 | 미지정 | 
 | 변전실 | 대상 | 1996 | 26 | 69.00 | 69.00 | 철골조 | 미지정 | 
 | 지킴이실 | 대상 | 2016 | 6 | 8.80 | 8.80 | 기타 | 미지정 | 
 | 급식실 | 비대상 | 2013 | 9 | 994.59 | 613.29 | RC조 | A | 존치
계 |  |  |  |  | 8,419.56 | 3,049.64 |  |  | 
3) 건축물 현황
소재지 | 설립 | 학급수 | 학생수 | 대지면적 | 건축면적 | 연면적 | 비고
서울시성북구 | 공립 | 18 (16+2) | 393 | 16,432.8 | 3049.64 | 8419.56 | 
(단위:㎡)
가. 대지위치 : 서울시 성북구 동소문로3길 69
나. 기본현황
1) 학교 현황
구분 | 도시계획 |  | 비고
 | 제한범위 | 현 상태 | 
건폐율 (%) | 30 | 18.56 | 제2종 일반주거지역
용적율 (%) | 120 | 51.24 | 
2) 도시계획현황
신축교사동

## Slide 5
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
사업 대상지 현황
주변 건물 및 도로현황
주변건물
주변건물은 한신한진 아파트 단지와 3-5층 높이의 빌라, 낮은 주택으로 이루어져 있으며, 동쪽으로 돈암초등학교가 위치.
출입구
동소문로3길과 동소문로7길이 만나는 곳에 주출입구의 시작점이 있고 교문까지 경사가 있음. 일방통행의 차도가 정문 옆을 지나며 교문까지도 연결되어 있음. 보행자는 경사로를 따라 출입하도록 되어있다. 후문은 왕복 4차선 도로가 있으며 한신아파트가 위치함.
2
4
1
3
View ①
[정문] 1차선 도로인 동소문로 3길을 따라 위치 하고 있으며 경사로를 따라 삼선중학교로 진입 할 수 있음.
View ②
[후문] 경사지에 위치. 왕복4차선 도로와 인도로 이루어져 있음. 높은 대지에 위치하여 있으며 도로를 따라 고층 아파트 단지가 형성되어 있음.
View ③
[남측 주택 단지] 1~5층에 해당하는 낮은 빌라 및 주택들이 분포하고 있음.
View ②
[동측, 북측 아파트 단지] 성북로 4길을 따라 북 쪽으로는 한신한진 아파트 위치
저층 주상복합
아파트 단지
삼선중학교

## Slide 6
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
건축 개요
대지위치 |  | 서울특별시 성북구 등소문로 3길 69 |  | 
대지면적 |  | 16,432.8 ㎡ |  | 
지역지구 |  | 도시지역, 제2종 일반주거지역, 학교 |  | 
법정규정 |  | 건폐율:30% 용적률:120% 주차대수 : 200㎡ 당 1대 |  | 
항목 | ALT1 |  | ALT2 | ALT3
건축면적 | 3,352.14㎡ |  | 3,461.75 | 2,280.27
건폐율 | 20.4% |  | 21.07% | 13.88%
연면적 | 개축 7,582 + 존치 994.59 = 8,876.59㎡ |  | 개축 8,620.55 + 존치 994.59 = 9,615.14㎡ | 개축 8,147.3 + 존치 994.59 = 9,141.89㎡
용적률산정 연면적 | 8,876.59㎡ |  | 8,517.5㎡ | 9,141.89㎡
용적률 | 54.02% |  | 51.83% | 55.63%
주차대수 | 43대 |  | 43대 | 46대
층별개요 | 1F- 필로티 주차장,보건실,교실 2F- 관리행정공간 3F- 교수학습공간, 교무센터,도서실 등 4F- 체육관, 교실, 시청각실 등 5F- 다목적실, 교실, |  | B1F-지하주차장 1F- 관리행정공간, 시청각실 등 2F- 교실, 교무센터 3F- 도서관, 교실, 다목적실 등 4F- 교실, 특별교실 등 별동-체육관 | 1F- 관리행정공간, 시청각실, 도서관 등 2F- 교실, 다목적실 등 3F- 체육관, 교무센터, 교실 등 4F- 교실, 세미나실 5F- 특별교실 등

## Slide 7
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
배치안 비교표
배치도 |  |  | 
분류 | ALT1-중정형 | ALT2-분리형 | ALT3-ㄷ자형
향/ 조망/ 채광 | 편복도 실배치로 채광 유리 교사동 전면 남동향 배치를 통한 쾌적한 학습활동 조성 | 중복도 실배치로 채광 불리 일반교실 및 교과교실을 최대한 남동향 배치로 일부 쾌적한 학습활동 조성 | 중복도 실배치로 채광 불리 일반교실을 최대한 남향 배치로 일부 쾌적한 학습활동 조성
정북일조 | 북측 아파트 단지와 직접적으로 맞닿아 있지 않아 일조권영향이 적고, 배치안 후면은 16m 4차선도로로 일조권 영향 없음 | 북측 아파트 단지와 직접적으로 맞닿아 있지 않는 배치로 일조권에 영향이 없고, 교사동도 전면부 배치로 일조권, 소음 피해가 적음 | 북측 아파트 단지와 직접 맞닿아 있으나 후면부 10m 이격하고 높이 차이가 발생하며, 공사 소음은 발생할수 있음
외부 공간계획 | 기존운동장을 그대로 유지하여 대형 운동장 계획 활용 야외 중정계획 | 기존운동장을 그대로 유지하여 대형 운동장 계획 활용 별동인 체육관 앞에 소운동장 계획 | 대운동장은 계획 불가, 용도에 맞게 활용가능한 두개 소운동장 계획 건물중앙 야외활동공간 계획
급식실과 연계성 | 교사동과 연결통로를 통해 연결 | 교사동과 연결통로를 통해 연결 | 교사동과 연결통로를 통해 연결
모듈러 임시교사 | 모듈러 임시교사 사용 | 모듈러 임시교사 일부 사용 | 모듈러 임시교사 미배치 공기단축
주차장 | 본관동 1층 필로티 주차장 계획 | 교사동 지하1층에 지하주차장 계획 | 급식실 옆(기존본관동위치) 지상주차장 계획
대운동장
소운동장
교사동
체육관
운동장
운동장
대운동장
배치안별 특징

## Slide 8
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
배치안 비교표
구분 | ALT1 | ALT2 | ALT3
배치도 |  |  | 
주안점 | 지형을 활용한 건물 배치 중정형 건물형태 필로티 주차장 계획 공사중 모듈러 임시교사 사용 | 교사동과 체육관동 분리 배치 체육관 앞 야외활동공간계획 지하주차장 계획 공사중 모듈러 임시교사 사용 | 집약적 건물배치 ㄷ 자형 건물형태 공사중 기존 교사동 계속 사용 가능 공기단축
장점 / 단점 | 장점 개축공사시 후면에 4차선 도로로 민원 발생 가능성 낮음 대운동장 계획 가능 1층 필로티 주차장 계획으로 동선 최소화 단점 체육관이 한건물에 계획되어 있어서 방진 계획 필요 공사시 수업중 소음, 분진 발생가능성 높음 ALT3에 비해 공기기간 김 임시모듈러 교사 사용 | 장점 개축공사시 후면에 4차선 도로로 민원 발생 가능성 낮음 대운동장 계획가능 다양한 용도와 크기의 야외 활동공간 계획 가능 체육관이 별동으로 계획되어 방진계획 불필요 단점 공사시 수업중 소음, 분진 발생가능성 높음 절반이상의 교실이 북향배치 ALT3에 비해 공기기간 김 임시모듈러 교사 사용 | 장점 두곳의 다양한 야외 활동공간 계획 가능 공사중 기존교사동 사용 모든 실에서 채광이 용이 공기단축 단점 개축공사시 후면에 아파트 단지로 민원, 수업중 소음, 분진 발생가능성 있음 대운동장 계획 불가 체육관이 한건물에 계획되어 있어서 방진 계획 필요
운동장
운동장
주차장
대운동장
배치안 비교
대운동장
소운동장
교사동
체육관

## Slide 9
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
배치안 ALT 3
ALT 3- 배치도
분류 | ALT3-ㄷ자형
향/조망/ 채광 | 중복도 실배치로 채광 불리 일반교실을 최대한 남향 배치로 일부 쾌적한 학습활동 조성
정북일조 | 북측 아파트 단지와 직접 맞닿아 있으나 후면부 10m 이격하고 높이 차이가 발생하며, 공사 소음은 발생할수 있음
외부공간계획 | 대운동장은 계획 불가, 용도에 맞게 활용가능한 두개 소운동장 계획 건물중앙 야외활동공간 계획
급식실과 연계성 | 교사동과 연결통로를 통해 연결
모듈러 임시교사 | 모듈러 임시교사 미배치 공기단축
주차장 | 급식실 옆(기존본관동위치) 지상주차장 계획
주차장
신축교사동

## Slide 10
교사동
식당
연결통로
체육관
운
동
장
운
동
장
/
주
차
장

## Slide 13
예상 조감도1
(탑뷰-거울보기)

## Slide 14: ALT 3 학교 개축 설계의 구체적인 장점
1. 풍부한 채광 확보
- 교실을 남향 위주로 배치하여 자연광이 학습 공간에 충분히 들어옴
- 쾌적한 분위기와 에너지 절감 효과
2. 효율적인 학습·생활 동선 구성
- 교사동과 급식실 등 주요 공간을 연결 통로로 직접 연결
- 학생과 교직원의 이동이 편리하고 동선이 체계적으로 정리됨
3. 학생 안전 및 보호 강화
- 주차장을 급식실 옆에 분리 배치하여 차량과 학생 이동 경로 분리
- 출입이 분명하여 외부인 통제 및 안전 관리에 유리함
4. 쾌적한 교육환경 조성
- 건물 중앙에 야외 활동 공간(중정) 마련, 휴식 및 소규모 활동이 가능
- 다양한 크기의 운동장 2개 확보로 체육수업, 방과후 활동 등 다양하게 활용 가능
5. 일조·소음 피해 최소화
- 북측 아파트와 거리 및 높이 차이(10m 이상)로 일조권과 소음 우려 없음
- 쾌적한 주거 및 학습 환경 유지
6. 공사 및 운영 효율성 증가
- 임시교사 미배치로 공사기간 단축
- 공사 중 기존 학생 동선에 최소한의 영향만 미침
7. 주변 환경과 조화
- 도로, 인접 아파트와의 이격 거리 및 녹지 계획으로 외부 간섭 최소화
- 학교만의 독립성과 쾌적함 유지

## Slide 15: ALT1,2 VS ALT3 비교

## Slide 16
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
배치안 ALT 3
ALT 3- 공사중 및 개축후 주차장 계획
주차장
주차장
공사시 임시주차장 | 개축 후 주차장
개축공사시 기존 교사동 주차장 계속 사용 기존 교사동 사용으로 모듈러 임시교사 불필요 | - 개축 후 기존 교사동 위치에 주차장 계획

## Slide 17
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
배치안 ALT 3
ALT 3- 실배치도

## Slide 18
3,4층 평면도
5층 평면도
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
배치안 ALT 3
ALT 3- 평면도
1층 평면도
2층 평면도

## Slide 19
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
배치안 ALT 3
공사 계획도
[STEP1]
공사 진입로 공사 및 대경사면 석축 공사
[STEP4]
삼선중 그린스마트미래학교 운영
공사범위
공사 차량 동선
차량 동선(교직원) 학생 동선(보행) 공사 펜스
그린스마트 미래학교
[STEP2]
기존 교사동 운영 & 개축공사
[STEP3]
공사 완공 및 준비기간 &
기존 교사동 철거
그린스마트 미래학교

## Slide 20
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
기타
건물내 체육관시설 방진 계획
ALT1,ALT3은 한건물에 교실과 체육관이 계획됨
체육관 아래층에 PIT층을 계획하여 아래층 교실에 진동이 영향을 미치는 것을 방지
일반 교실 층별 단면 개념도
체육관 층별 단면 개념도
PIT층
체육관
교실
교실
교실
교실
교실
교실
교실
교실
코어
교실
교실
교실
교실
교실
교실
교실
교실
코어
교실
교실
교실
교실

## Slide 21
삼선중학교 개축 사업 건축 기획
기타
ALT3 민원 및 공사 중 소음,분진 발생 검토
ALT3은 ALT1,2와 다르게 기존 대운동장 위치에 교사동이 계획됨
석축과 개축교사동의 이격거리로 정북일조사선엔 영향 없음
개축후 교실의 방향이 아파트 단지로 향하지 않음(프라이버시 보호)
교사동의 개축위치상 소음과 공사중 분진의 영향이 있으나, 대지 단차와 이격 거리로 인해 아파트 공사중 시야 및 소음, 분진발생 영향이 적음
건축가능영역(3m 이격)
정북일조사선 이격거리
약 20M
정북일조사선
10M 이격
교사동
(5개층/약 17.5-20M)
단높이 차이
*정북일조 기준 : 10m까지 1.5m 이격, 10m 초과는 높이의 ½ 이격
공사소음 영향권
공사시야 영향권: 없음
대략 1M 기초 타설을 위한 굴착공사
현재 운동장 지면높이
아파트(103동)
(10층~18층/
약 37M~60M)
공사소음 영향권
: 3개층
필로티층